## Slide 1: Реализация распространенных функций
Подготовил Пестерев Артём
Код программы доступен:
https://github.com/LollyBomb-hub/HSE_PROJECT.git

## Slide 2: Цели
Реализация алгоритма стабилизации МКА
Реализация алгоритма ориентации на Землю с помощью калиброванного магнитометра
Реализация алгоритма поиска Земли с помощью некалиброванного магнитометра
Реализация алгоритма энергобаланса
Написание библиотеки самых распространённых функций

## Slide 3: Алгоритм стабилизации МКА
Зададим уравнение понижения скорости:
V(k,t,V) = k*t^2 + V
k(c,t1,V) = -V/((c*t1)^2)
c – количество временных шагов
V – текущая скорость маховика
t – произведение переменной счётчика на временной шаг
t1 – временной шаг

## Slide 4: Визуализация работы алгоритма

## Slide 5: Принцип работы алгоритма
Принцип работы алгоритма заключается в итеративном изменении скорости вращения МКА.
На каждом шаге вычисляются коэффициент k и скорость V. Затем задаётся скорость работы маховика. Если шаг, на котором происходит изменение нечётный, то скорость положительная, иначе отрицательная.

## Slide 6: Реализация алгоритма

## Slide 7: Алгоритм ориентации на Землю
1
Если магнитометр калиброванный, то получаем показания и запоминаем
2
Считаем angle = 90 - atan2(mag_y,mag_x)*180/M_PI
Проанализировать angle
3
Изменить angle в соответствии с анализом
4
Отключить МКА на t – 1 секунду
Начать процесс стабилизации
Установить скорость маховика angle/t, где t – желаемое время разворота

## Slide 8: Анализ angle
Если angle > 180, то устанавливаем новое значение angle = -(360 – angle).
angle = angle*M_PI/180.
После анализа устанавливаем скорость равную angle/t, где t – желаемое время разворота.

## Slide 9: Код программы(1 часть)

## Slide 10: Код программы(2 часть)

## Slide 11: Алгоритм поиска Земли
1
Начать вращение МКА в плоскости XY со скоростью 1 градус/секунду
2
Собрать показания датчиков освещённости на каждом градусе
3
Прекратить вращение
4
Собрать показания магнитометра на каждом градусе
Когда значения датчиков освещённости совпадают и не являются экстремумами собранных данных МКА “смотрит” на Землю

## Slide 12: Принцип работы программы
Принцип работы программы заключается в анализе данных освещённости. Когда МКА “смотрит” на Землю данные освещённости должны совпадать, и не быть экстремумами.
Под датчиками я подразумеваю 2 датчика освещённости, расположенные вдоль оси Y.
Когда программа находит такие значения освещённости программа запоминает показания некалиброванного магнитометра.

## Slide 13: Код программы(1 часть)

## Slide 14: Код программы(2 часть)

## Slide 15: Код программы(3 часть)

## Slide 16: Алгоритм энергобаланса
Считаем, что когда заряд батареи больше некоторой доли максимального возможного заряда, то состояние некритично и можно работать.
Представлю формулы:
t(q+) = (B_MAX – B_CUR)/q+, где
q+ - ток зарядки от солнечных панелей
B_MAX – максимальный заряд батареи
B_CUR – текущий заряд батареи

## Slide 17: Код программы(1 часть)

## Slide 18: Код программы(2 часть)

## Slide 19: Принцип работы алгоритма
Проверка текущего состояния МКА
В случае критического состояние – рассчитать время зарядки
Отключаем МКА на это количество секунд

## Slide 20: Спасибо за внимание!
Программа доступна:
https://github.com/LollyBomb-hub/HSE_PROJECT.git